## Slide 1
moore 2

## Slide 2
Moore Machine Ring Counter 을 이용한 설계
이 회로는 의 값을 받아 초기화 하고 의 입력을 받아 가 변하도록 설계 RESETN , X State
된다 각 일 때 로 출력되는 값은 . State LED “10000000”, “01000000”, “00100000”,
… , “00000010”, “00000001”, “10000000”, “01000000”, .. 의 순서로 계속 값
이 반복되도록 설계된다.
이 회로에서 과 는 버튼 스위치 의 입력에 연결하고 출력 의 비 RESETN X SW1, SW2 , Y 8
트 데이터는 개의 에 연결하여 장비에서 회로의 동작을 확인해 보자 8 LED ,

## Slide 3
module HB_MOORE_RING(
RESETN,X, Y);
input RESETN;
input X;
output [7:0] Y;
reg [7:0] Y;
reg [2:0] RING_STATE;
parameter S1=3'b000, S2=3'b001, S3=3'b010, S4=3'b011;
parameter S5=3'b100, S6=3'b101, S7=3'b110, S8=3'b111;
always @(posedge RESETN or posedge X)begin
if (RESETN) RING_STATE = S1;
else
case(RING_STATE)S1 : RING_STATE = S
module HB_MOORE_RING(
RESETN,X, Y);
input RESETN;
input X;
output [7:0] Y;
reg [7:0] Y;
reg [2:0] RING_STATE;
parameter S1=3'b000, S2=3'b001, S3=3'b010, S4=3'b011;
parameter S5=3'b100, S6=3'b101, S7=3'b110, S8=3'b111;
always @(posedge RESETN or posedge X)
begin
if (RESETN) RING_STATE = S1;
else
case(RING_STATE)
S1 : RING_STATE = S2;
S2 : RING_STATE = S3;
S3 : RING_STATE = S4;
S4 : RING_STATE = S5;
S5 : RING_STATE = S6;
S6 : RING_STATE = S7;
S7 : RING_STATE = S8;
S8 : RING_STATE = S1;
default : RING_STATE = S1;

## Slide 4
endcase
end
always @(RING_STATE)begin
case(RING_STATE)
S1 : Y <= 8'b10000000;
S2 : Y <= 8'b01000000;
S3 : Y <= 8'b00100000;
S4 : Y <= 8'b00010000;
S5 : Y <= 8'b00001000;
S6 : Y <= 8'b00000100;
S7 : Y <= 8'b00000010;
S8 : Y <= 8'b00000001;
default : Y = 8'b00000000;
endcase
end
endmodule

## Slide 5
moore 101 detector

## Slide 6
mealy_101_dector diagram

## Slide 7
moore 110dector

## Slide 8
module sd110_moore(input bit clk, input logic reset, input logic din, output logic dout);
typedef enum logic [1:0] {S0, S1, S2, S3} state_t;
state_t state;
always @(posedge clk or posedge reset) begin
if(reset) begin
dout <= 1'b0;
state <= S0;
end
else begin
case(state)
S0: begin
dout <=1'b0;
if(din)
state <= S1;
end
S1: begin
dout <= 1'b0;
if(din)
state <= S2;
else
state <= S0;
end
S2: begin
dout <= 1'b0;
if(~din)
state <= S3;
end

## Slide 9
S3: begin
dout <= 1'b1;
if(din)
state <= S1;
else
state <= S0;
end
endcase
end
end
endmodule

## Slide 10
mealy110 dector

## Slide 11
module sd110_mealy(input clk, input reset, input din, output dout);
typedef enum logic [1:0] {S0, S1, S2} state_t;
state_t state;
always @(posedge clk or posedge reset) begin
if(reset) begin
dout <= 1'b0;
state <= S0;
end
else begin
case(state)
S0: begin
if(din) begin
state <= S1;
dout <=1'b0;
end
else
dout <=1'b0;
end
S1: begin
if(din) begin
state <= S2;
dout <=1'b0;
end
else begin
state <= S0;
dout <=1'b0;
end
end

## Slide 12
rw mealy

## Slide 13
rwmoore

## Slide 14
rwmoore1